## Slide 1: Proiectare Logica
Digital Logic Design
Curs 10

## Slide 2: Bistabilul de tip D: Clocked D Flip-Flop

## Slide 3: Bistabilul de tip D: Toggle

## Slide 4: Bistabilul de tip T: Clocked T Flip-Flop

## Slide 5: Bistabilul de tip T: Toggle
Mem

## Slide 6: Bistabilul JK: tranzitie pe frontul negativ*

## Slide 7: Bistabilul JK -> BB T: Toggle
 Toggle

## Slide 8: Cum facem Bistabil de tip T?
Din BB de tip JK asa:
JKT
Dar din BB de tip D ?
DT
Cum facem un BB de tip D dintr-un BB de tip JK ?
JKD?

## Slide 9: Intrebari suplimentare
Cum facem un BB de tip JK dintr-un BB de tip T?
Dar dintr-un BB de tip D?
Indicatie: Folositi circuite logice suplimentare pentru a obtine aceeasi functionalitate ca a BB JK!

## Slide 10: Intrebari suplimentare
Cum facem un BB de tip JK dintr-un BB de tip T
Dar dintr-un BB de tip D?

## Slide 11: Diagrama starilor la Bistabilii sincroni

## Slide 12: Bistabilul de tip D
Clocked D Flip-Flop
Diagrama starilor asociata cu acest bistabil
Nodurile (cerculetele)  starile BB
Laturile orientate descriu tranzitiile intre stari ce depind de valoarea semnalului de control D

## Slide 13: Bistabilul de tip T
Clocked T Flip-Flop
Diagrama starilor asociata cu acest bistabil
Nodurile (cerculetele)  starile BB
Laturile orientate descriu tranzitiile intre stari ce depind de valoarea semnalului de control T

## Slide 14: Bistabilul de tip JK
Clocked JK Flip-Flop
Diagrama starilor asociata cu acest bistabil
Nodurile (cerculetele)  starile BB
Laturile orientate descriu tranzitiile intre stari ce depind de valoarea semnalelor de control JK

## Slide 15: Tema
Faceti diagrama starilor pentru sistemele urmatoare!
A
B
Clock
A
B
Clock

## Slide 16: Analiza sistemelor secventiale
Avem schema unui sistem ce contine bistabili si circuite de reactie.
Analiza raspunde la intrebarea:
Ce face aceasta schema?

## Slide 17: Ce face aceasta schema?
Cum raspundem la aceasta intrebare?
Scriind functiile de reactie!
Desenand diagrama temporala asociata acestei scheme!

## Slide 18: Ce face aceasta schema?
Functiile de reactie:
J0=1; K0=1; J1=!Q0; K1=!Q0; J2=!Q0.!Q1; K2=!Q0.!Q1;

## Slide 19: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=000. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
1. BB0: Q0=0; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=1
1. BB1: Q1=0; J1=K1=!Q0=1 - Toggle Q1*=!Q1=1
1. BB2: Q2=0; J2=K2=!Q0.!Q1=1 – Toggle Q2*=!Q2=1
000
111

## Slide 20: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=111. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
2. BB0: Q0=1; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=0
2. BB1: Q1=1; J1=K1=!Q0=0 - Mem Q1*=Q1=1
2. BB2: Q2=1; J2=K2=!Q0.!Q1=0 - Mem Q2*=Q2=1
111
110
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 21: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=110. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
3. BB0: Q0=0; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=1
3. BB1: Q1=1; J1=K1=!Q0=1 - Toggle Q1*=!Q1=0
3. BB2: Q2=1; J2=K2=!Q0.!Q1=0 - Mem Q2*=Q2=1
110
101
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1

## Slide 22: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=101. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
4. BB0: Q0=1; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=0
4. BB1: Q1=0; J1=K1=!Q0=0 - Mem Q1*=Q1=0
4. BB2: Q2=1; J2=K2=!Q0.!Q1=0 - Mem Q2*=Q2=1
101
100
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0

## Slide 23: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=100. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
5. BB0: Q0=0; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=1
5. BB1: Q1=0; J1=K1=!Q0=1 - Toggle Q1*=!Q1=1
5. BB2: Q2=1; J2=K2=!Q0.!Q1=1 - Toggle Q2*=!Q2=0
100
011
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1

## Slide 24: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=011. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
6. BB0: Q0=1; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=0
6. BB1: Q1=1; J1=K1=!Q0=0 - Mem Q1*=Q1=1
6. BB2: Q2=0; J2=K2=!Q0.!Q1=0 - Mem Q2*=Q2=0
011
010
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0

## Slide 25: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=010. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
7. BB0: Q0=0; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=1
7. BB1: Q1=1; J1=K1=!Q0=1 - Toggle Q1*=!Q1=0
7. BB2: Q2=0; J2=K2=!Q0.!Q1=0 - Mem Q2*=Q2=0
010
001
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1

## Slide 26: Ce face aceasta schema?
Stare initiala B2B2B0=001. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock
8. BB0: Q0=1; Toggle Q0*=!Q0 Q0*=0
8. BB1: Q1=0; J1=K1=!Q0=0 - Mem Q1*=Q1=0
8. BB2: Q2=0; J2=K2=!Q0.!Q1=0 - Mem Q2*=Q2=0
001
000
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1

## Slide 27: Diagrama temporala
Analiza este acum terminata!

## Slide 28: Cum putem face un NR down cu 4 BB
folosind ideea din aceasta schema?
Analiza trebuie sa continue!
Cand comuta (toggle) BB1? Atunci cand B0=0
Cand comuta (toggle) BB2? Atunci cand B1B0=00
Cand trebuie sa comute BB3? Atunci cand B2B1B0=000
B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1

## Slide 29: Cum putem face un NR down cu 4 BB
folosind ideea din aceasta schema?
Cand trebuie sa comute BB3?
Atunci cand B2B1B0=000!
Cand trebuie sa comuta BB4?
B3 | B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 30: Ce stari am folosit la BB JK?
Numai starile Toggle si Mem!
Dar exista un BB care are doar aceste 2 stari!
Bistabilul de tip T!
Tema:
Proiectati un NR cu 8 BB T folosind ideile din aceasta analiza!
Incapsulati-l si utilizati 2 afisoare cu 7 segmente pentru a verifica functionarea corecta!

## Slide 31: Intrebari suplimentare
Cum se schimba functionarea acestui sistem daca toti bistabilii sunt sensibili la tranzitia Down a semnalului de Clock?

## Slide 32: Intrebari suplimentare
Cum se schimba functionarea acestui sistem daca facem ca bistabilii 0-3 sa fie sensibili la tranzitiile -+- ale semnalului de clock?

## Slide 33: Tema: Sinteza
Proiectati (si verificati in wronex) toate numaratoarele date in pagina urmatoare!!

## Slide 34: Numaratoare sicrone cu BB tip D si cu BB de tip JK
Proiectati si verificati in wronex numaratoarele ce functioneaza conform diagramelor de stari:
5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0;
5-7-2-5; 3-6-4-0-1-6;
6-0-2-1-4-6; 7-5-0; 3-1;
1-3-5-7-1; 0-1; 2-3; 4-5; 6-7;
12-5-3-9-13-2-10-8-7-12; 15-14-6-5; 4-11-1-0-2;
Q | Qnext | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0

## Slide 35: NR 5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0; cu BB D
Z | Q2 | Q1 | Q0 | D2 | D1 | D0 | Z*
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
D2=Q1'.(Q0'+Q2')
D1=...
D0=...

## Slide 36: NR 5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0; cu BB JK
Z | Q2 | Q1 | Q0 | Q2* | Q1* | Q0* | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  |  |  | 
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  |  |  | 
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 |  |  |  | 
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |  |  |  | 
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |  |  |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 |  |  |  | 
Q | Qnext | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
J2=!Q1;
K2=Q1+Q0;

## Slide 37
Multumesc pentru atentie